ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

绿色产品评价  洗涤用品

Assessment of green product  detergents

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009起草。

附录A为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）、全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

绿色产品评价  洗涤用品

- 范围

本标准规定了洗涤用品绿色评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于食品用洗涤剂、个人清洁用洗涤剂、以及其他用途的洗涤剂等洗涤用品的绿色产品评价。

本标准不适用于以有机溶剂为主要成分的干洗剂类产品，也不适用于一些为特殊用途制造的工业洗涤剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 7494 水质  阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法

GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 11914 水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T 13171.2 洗衣粉（无磷型）

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 15818 表面活性剂生物降解度试验方法

GB/T 16488 水质  石油类和动植物油的测定  红外光度法

GB/T 16288 塑料制品的标志

GB/T 21241 卫生洁具清洗剂

GB/T 21802 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验（I）

GB/T 21803 化学品 快速生物降解性 DOC消减试验

GB/T 22328 动植物油脂 1-单甘脂和游离甘油含量的测定

GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识

GB/T 24691 果蔬清洗剂

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 33761-2017 绿色产品评价通则

GB/T ***** 消费品使用说明 洗涤用品标签

HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

QB/T 1224 衣料用液体洗涤剂

QB/T 1913 透明皂

QB/T 1994 沐浴剂

QB/T 2116 洗衣膏

QB/T 2387 洗衣皂粉

QB/T 2485 香皂

QB/T 2486 洗衣皂

QB/T 2487 复合洗衣皂

QB/T 2654 洗手液

QB/T 4086 玻璃清洗剂

QB/T 4310 氧漂剂

QB/T 4348 厨房油垢清洗剂

QB/T 4524 宠物用清洁护理剂

QB/T 4525 汽车清洗剂

QB/T 4526 地毯清洗剂

QB/T 4531 水垢去除剂

QB/T 4532 硬质地板清洗剂

QB/T 4535 织物柔顺剂

QB/T 4968 地板清洁脱蜡剂

《化妆品安全技术规范（2015）》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洗涤用品 detergents

为了达到洗涤和清洁的作用而含有肥皂或/和表面活性剂的制备产品。

注：洗涤用品可以是任何一种形态（液体，粉末，糊状，条状，块状，片状等），是为了满足家庭、社会公共机构或工业使用的目的而上市销售。

3.2

肥（香）皂 soaps

以动植物油脂为原料，经多种化学和物理处理制得的，以脂肪酸盐为主要成分的块状或片状洗涤用品，商品化产品主要为洗衣皂（含透明洗衣皂）和香皂。

3.3

粉状洗涤剂 powder detergent

由表面活性剂及一些有机或/和无机助剂成分按一定配方比例组合而成的粉状合成洗涤剂产品，包括以表面活性剂和肥皂成分复配的洗衣皂粉。

3.4

液体洗涤剂 liquid detergent

由水、表面活性剂及少量有机或/和无机助剂成分按一定配方比例混合而成的液体状合成洗涤剂产品。

- 评价要求

4.1产品分类

根据产品加工工艺，分为肥（香）皂、粉状洗涤剂和液体洗涤剂。

4.2基本要求

生产企业应满足GB/T 33761-2017第5.2条的要求。

4.3评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

表1 肥（香）皂指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 单位产品碱(折合100%NaOH计算)消耗量 | kg/t | ≤ | 140 | 按附录A.2.1计算，并提供证明报告 |
|  | 单位产品油脂消耗量 | t/t | ≤ | 0.85 | 按附录A.2.2计算，并提供证明报告 |
|  | 油脂脂肪酸利用率 | % | ≥ | 98 | 按附录A.2.3计算，并提供证明报告 |
|  | 单位产品取水量 | m3/t | ≤ | 4 | 按附录A.2.4计算，并提供取水量证明材料 |
|  | 包装材质 | / | / | 产品包装材质不得含有聚氯乙烯（PVC）或其他含卤素塑料。包装材质为纸盒（袋）者，须为使用回收纸混合比占80％以上所制成的纸盒（袋） | 包装容器材料清单 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗(折合标准煤计算) | kgce/t | ≤ | 130 | 按附录A.2.5计算，并提供能耗证明 |
| 环境属性 | 单位产品废水产生量a | m3/t | ≤ | 2.2 | 按附录A.2.6计算，并提供废水排水量证明 |
|  | 单位产品COD产生量b | g/t | ≤ | 3.5×103 | 按附录A.2.7计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品动植物油产生量b | g/t | ≤ | 22 | 按附录A.2.8计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品固体废物产生量b | kg/t | ≤ | 35 | 按附录A.2.9计算，并提供证明报告 |
|  | 水重复利用率 | % | ≥ | 80 | 按附录A.2.11计算，并提供水重复利用证明 |
|  | 甘油回收率 | % | ≥ | 90 | 按附录A.2.12计算，并提供甘油回收利用证明 |
|  | 甘油盐回收利用率 | % | ≥ | 96 | 按附录A.2.13计算，并提供甘油盐回收利用证明 |
|  | 甜水中甘油含量 | % | ≥ | 22（油脂水解法）； 18（连续皂化法） | 按附录A.2.14测定，并提供检测报告 |
|  | 产品包装重复利用 | / | / | 符合GB/T16288，GB/T23384，包装可重复使用，并提供简易重填包装产品 | 提供设计数据说明文件 |
| 品质属性 | 产品安全性指标 | / | / | 符合相应的法规、规范及强制性标准的要求c | 检测报告或相关证明 |
|  | 产品质量指标 | / | / | 与使用性能相关的关键指标符合相应的国家标准或行业标准，具体产品品种及对应的指标项目见表4 | 检测报告 |
|  | 标识规范 | / | / | 符合国家标准《消费品使用说明 洗涤用品标签》 | 包装标识 |
| a根据物料平衡，单位产品废水产生量等同于单位产品废水排放量； b为污染物末端处理前的指标要求 c例如，个人清洁用品应符合《化妆品安全技术规范》，食品用洗涤剂应符合GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》，普通洗涤用品应符合GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》。 |

备注：以油脂为原料生产皂粒企业可参照本表指标评价。

表2 粉状洗涤剂指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原材料使用 | / | / | 不得使用烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、氮川三乙酸及其盐（NTA）、乙二胺四乙酸（EDTA）及其盐、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）及其盐、含氯漂白剂等作为原材料 | 产品配方表 |
|  | 表面活性剂生物降解度 | % | ≥ | 初级生物降解度90；或90~80时，最终生物降解度60 | 按附录A.2.15测定，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品取水量 | m3/t | ≤ | 0.4 | 按附录A.2.4计算，并提供取水量证明材料 |
|  | 包装材质 | / | / | 产品包装材质不得含有聚氯乙烯（PVC）或其他含卤素塑料。包装材质为纸盒（袋）者，须为使用回收纸混合比占80％以上所制成的纸盒（袋） | 提供包装容器材料清单 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗(折合标准煤计算) | kgce/t | ≤ | 68 | 按附录A.2.5计算，并提供能耗证明 |
| 环境属性 | 单位产品废水产生量a | m3/t | ≤ | 0.3 | 按附录A.2.6计算，并提供废水排水量证明 |
|  | 单位产品COD产生量b | g/t | ≤ | 200 | 按附录A.2.7计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品阴离子表面活性剂产生量b | g/t | ≤ | 90 | 按附录A.2.10计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 水重复利用率 | % | ≥ | 80 | 按附录A.2.11计算，并提供水重复利用证明 |
|  | 产品包装重复利用 | / | / | 符合GB/T16288，GB/T23384，包装可重复使用，并提供简易重填包装产品 | 提供设计数据说明文件 |
|  | 尾气处理工艺与装备c | / | / | 采用二级旋风分离或旋转风分离+布袋除尘系统 | 提供设计数据说明文件 |
|  | 干燥介质工艺与装备c | / | / | 采用燃油、燃气、低硫份（≤0.8%）燃煤热风炉 | 提供设计数据说明文件 |
| 品质属性 | 产品安全性指标 | / | / | 符合相应的法规、规范及强制性标准的要求d | 检测报告或相关证明 |
|  | 产品质量指标 | / | / | 与使用性能相关的关键指标符合相应的国家标准或行业标准，具体产品品种及对应的指标项目见表4 | 检测报告 |
|  | 磷酸盐含量（以P2O5计） | % | ≤ | 1.1 | 按附录A.2.16测定，并提供检测报告 |
|  | 标识规范 | / | / | 符合国家标准《消费品使用说明 洗涤用品标签》 | 包装清单 |
| a根据物料平衡，单位产品废水产生量等同于单位产品废水排放量； b为污染物末端处理前的指标要求； c仅对喷粉干燥工艺有此要求； d例如，个人清洁用品应符合《化妆品安全技术规范》，食品用洗涤剂应符合GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》，普通洗涤用品应符合GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》。 |

备注：洗衣片可参考本表部分指标进行规定评价。

表3 液体洗涤剂指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原材料使用 | / | / | 不得使用烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、氮川三乙酸及其盐（NTA）、乙二胺四乙酸（EDTA）及其盐、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）及其盐、含氯漂白剂等作为原材料 | 产品配方表 |
|  | 表面活性剂生物降解度 | % | ≥ | 初级生物降解度90；或90~80时，最终生物降解度60 | 按附录A.2.15测定，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品取水量 | m3/t | ≤ | 1.8 | 按附录A.2.4计算，并提供取水量证明材料 |
|  | 包装材质 | / | / | 产品包装材质不得含有聚氯乙烯（PVC）或其他含卤素塑料。包装材质为纸盒（袋）者，须为使用回收纸混合比占80％以上所制成的纸盒（袋） | 包装容器材料清单 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗(折合标准煤计算) | kgce/t | ≤ | 26 | 按附录A.2.5计算，并提供能耗证明 |
| 环境属性 | 单位产品废水产生量a | m3/t | ≤ | 1.3 | 按附录A.2.6计算，并提供废水排水量证明 |
|  | 单位产品COD产生量b | g/t | ≤ | 350 | 按附录A.2.7计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 单位产品阴离子表面活性剂产生量b | g/t | ≤ | 30 | 按附录A.2.10计算，并提供检测报告或相关证明 |
|  | 水重复利用率 | % | ≥ | 70 | 按附录A.2.11计算，并提供水重复利用证明 |
|  | 产品包装重复利用 | / | / | 符合GB/T16288，GB/T23384，包装可重复使用，并提供简易重填包装产品 | 提供设计数据说明文件 |
| 品质属性 | 产品安全性指标 | / | / | 符合相应的法规、规范及强制性标准的要求c | 检测报告或相关证明 |
|  | 产品质量指标 | / | / | 与使用性能相关的关键指标符合相应的国家标准或行业标准，具体产品品种及对应的指标项目见表4 | 检测报告 |
|  | 磷酸盐含量（以P2O5计） | % | ≤ | 1.1 | 按附录A.2.16测定，并提供检测报告 |
|  | 标识规范 | / | / | 符合国家标准《消费品使用说明 洗涤用品标签》 | 包装清单 |
| a根据物料平衡，单位产品废水产生量等同于单位产品废水排放量； b为污染物末端处理前的指标要求； c例如，个人清洁用品应符合《化妆品安全技术规范》，食品用洗涤剂应符合GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》，普通洗涤用品应符合GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》。 |

备注：浆状或膏状洗涤剂可参考本表部分指标进行规定评价。

表4  洗涤用品产品质量指标要求

| 产品品种 | 执行标准 | 指标项目 |
| --- | --- | --- |
| 餐具洗涤剂 | GB/T 9985 | 去污力、pH |
| 洗衣粉 | GB/T 13171.2 | 去污力、pH |
| 果蔬洗涤剂 | GB/T 24691 | 农药去除率 |
| 卫生洁具清洗剂 | GB/T 21241 | 总酸度、腐蚀性 |
| 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224 | 去污力、pH |
| 透明皂 | QB/T 1913 | 干钠皂或有效物 |
| 沐浴剂 | QB/T 1994 | 有效物 |
| 洗衣膏 | QB/T 2116 | 去污力、pH |
| 洗衣皂粉 | QB/T 2387 | 去污力、pH |
| 香皂 | QB/T 2485 | 干钠皂或有效物 |
| 洗衣皂 | QB/T 2486 | 干钠皂或有效物 |
| 复合洗衣皂 | QB/T 2487 | 有效物 |
| 洗手液 | QB/T 2654 | 有效物 |
| 玻璃清洗剂 | QB/T 4086 | 表面张力、pH |
| 宠物用清洁护理剂 | QB/T 4524 | 有效物、pH |
| 汽车清洗剂 | QB/T 4525 | 腐蚀性、防锈性 |
| 氧漂剂 | QB/T 4310 | 有效氧、pH |
| 厨房油垢清洗剂 | QB/T 4348 | 活性物、pH |
| 地毯清洗剂 | QB/T 4526 | 去污力、pH |
| 水垢去除剂 | QB/T 4531 | 腐蚀率 |
| 硬质地板清洗剂 | QB/T 4532 | 去污力 |
| 织物柔顺剂 | QB/T 4535 | 抗静电性 |
| 地板清洁脱蜡剂 | QB/T 4968 | 游离碱、pH |

备注：未列入本表的产品品种，应符合企业标准要求。

# 附录A

检测和计算方法

（规范性附录）

## A.1  采样和监测方法

本标准所涉及到的各项指标的采样按照国家规定的标准监测方法执行。废气和废水污染物产生指标是指末端处理之前的指标，应分别在各个车间的监测或装置后进行累计。所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，具体要求见表A.1。

- 表A.1  污染物各项指标采样及分析方法

| 污染源类型 | 项目 | 分析方法 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染源 | 化学需氧量（COD） | GB/T 11914 HJ/T 399 | 每季度采样一次 |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494 |  |
|  | 动植物油 | GB/T 16488 |  |

## A.2  计算方法

企业的原材料、新鲜水及能源使用量、产品产量、工序能耗等均以法定月报表或者年报表为准。各项指标的计算方法如下：

A.2.1  单位产品碱(折合100%NaOH)消耗量

制皂过程中，每生产一吨肥皂（折算成72%脂肪酸）产品所用的碱(折合100%NaOH)消耗量，按式（A.1）计算：

（A.1）

式中：Mgd——碱(100%)消耗量，kg/t；

Mgx——在一定计量时间（一般为一年）内，碱(折合100%NaOH)消耗量，kg；

Mc——同一计量时间（一般为一年）内，肥皂的产量，t。

A.2.2  单位产品油脂消耗量

制皂过程中，每生产一吨肥皂（折算成72%脂肪酸）所用到的油脂（俗称“净油”）消耗量，计算方法同碱(折合100%NaOH)消耗量指标的计算方法。

A.2.3  油脂脂肪酸利用率

制皂过程中，反应获得的有效脂肪酸的量与油脂中理论脂肪酸含量的百分比，按式（A.2）计算：

（A.2）

式中：S——油脂脂肪酸利用率，%；

Sc——在一定计量时间（一般为一年）内，反应获得的有效脂肪酸的量，t；

Sm——同一计量时间（一般为一年）内，油脂中理论脂肪酸含量，t。

A.2.4  单位产品取水量

每生产一吨洗涤用品产品所消耗的生产用新鲜水量。新水指从各种水源取得的水量，用于供给企业用水的源水水量。各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的蒸汽等水的产品，按式（A.3）计算：

（A.3）

式中：V——生产每吨洗涤用品产品的取水量，m3/t；

Vi——在一定计量时间（一般为一年）内，洗涤用品产品生产取水量，m3；

Mc——同一计量时间内，洗涤用品产品的产量，t。

A.2.5  单位产品综合能耗

每生产一吨洗涤用品产品的全过程中，生产系统和辅助系统实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和，按式（A.4）计算：

（A.4）

式中：E——单位产品综合能耗（折合标准煤计算），kg/t；

ei——在一定计量时间(一般为一年)内，生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量，kg；

pi——第i种能源的折算系数，以能量的当量值折算；

Mc ——同一计量时间(一般为一年)内，洗涤用品的产量，t；

n——能源种数。

注：综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括用于动力消耗（如发电、锅炉等）的能耗工质。具体综合能耗按照GB/T 2589计算，其中电力折算标煤系数按当量值计。

A.2.6  单位产品废水产生量

每生产一吨洗涤用品产品在生产过程中产生的废水量，按式（A.5）计算：

（A.5）

式中：Vc——生产每吨洗涤用品产生的废水量，m3/t；

Vj——在一定计量时间（一般为一年）内，企业第 j个生产环节废水产生量平均值，m3；

Mc——同一计量时间（一般为一年）内，洗涤用品的产量，t；

n——洗涤用品企业生产环节数，个。

A.2.7  单位产品化学需氧量（COD）产生量

COD产生量指洗涤用品生产过程产生的废水中COD的量，该量在生产车间排放口或废水处理站入口处进行测定，按式（A.6）计算：

（A.6）

式中：Qc——生产每吨洗涤用品的COD产生量，g/t；

Ci——在一定计量时间（一般为一年）内，第j个生产环节COD产生浓度测量均值，mg/L；

Vj——同一计量时间（一般为一年）内，第j个生产环节废水产生量平均值，m3；

Mc——同一计量时间（一般为一年）内，洗涤用品的产量，t。

n——洗涤用品企业生产环节数，个。

A.2.8  单位产品动植物油产生量

计算方法同单位产品化学需氧量COD产生量指标计算方法。

A.2.9  单位产品固体废物产生量

计算方法同单位产品化学需氧量COD产生量指标计算方法。

A.2.10  单位产品阴离子表面活性剂产生量

计算方法同单位产品COD产生量指标计算方法。

A.2.11  水重复利用率

指在一定的计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量（包括循环利用的水量和直接或经处理后回收再利用的水量）与总用水量之比，按式（A.7）计算：

（A.7）

式中：K——水重复利用率，%；

Vr——在一定计量时间（一般为一年）内，重复利用水量，m3；

Vt——在一定计量时间（一般为一年）内，使用的新鲜水量，m3。

A.2.12  甘油回收率

肥皂生产中，实际得到的甘油量与理论上可以取得的甘油量的百分比，按式（A.8）计算：

（A.8）

式中：F——甘油回收率，%；

Fc——生产中实际得到的甘油的量，t；

Fm——理论计算可以得到的甘油的量，t。

A.2.13  甘油盐回收利用率

评价期（一般为1年）内企业甘油盐使用量与甘油盐产生量的百分比，按式（A.9）计算：

（A.9）

式中：K——甘油盐回收利用率，t/t；

Sr——评价期（一般为1年）内企业甘油盐使用量，t；

S——评价期（一般为1年）内甘油盐产生量，t。

A.2.14  甜水中甘油含量

按GB/T 22328规定进行测定。

A.2.15  表面活性剂生物降解度

初级生物降解按GB/T 15818规定进行测定。最终生物降解依据GB/T 21802、GB/T 21803等化学品生物降解的国家标准规定进行。

A.2.16  总五氧化二磷

按GB/T 13173第6章规定进行检验。