前    言

本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准中的附录A为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

婴幼儿衣物用洗涤剂

- 范围

本标准适用于婴幼儿衣物用洗涤剂。包括液体类（洗衣液）、固体类（洗衣粉、洗衣皂粉）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 13171.1  洗衣粉（含磷型）

GB/T 13171.2  洗衣粉（无磷型）

GB/T 13174   衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 22731   日用香精

GB/T 26396   洗涤用品安全技术规范

QB/T 1224    衣料用液体洗涤剂

QB/T 2387    洗衣皂粉

- 要求

3.1  配方原料要求

——表面活性剂、防腐剂、着色剂应符合GB/T 26396中的规定。

——香精应符合GB/T 22731中对第十类产品的规定。

3.2  产品质量要求

根据产品类型，其终产品去污性能应符合如下标准的规定：

——液体状产品：QB/T 1224

——固体状产品：洗衣粉为GB/T 13171.1或GB/T 13171.2；洗衣皂粉为QB/T 2387。

3.3  产品易漂性

以婴幼儿衣物用洗涤剂漂洗水中残留物（表面活性剂）评价产品是否易漂洗，规定并定义：以漂洗水中阴离子表面活性剂作为残留代表物；每升漂洗水中残留的代表物要小于或等于2.0mg，即≤2.0mg/L。

按附录A方法测定。

附 录 A

（规范性附录）

婴幼儿衣物用洗涤剂漂洗残留量的测定

A 1  测定原理

以一定浓度的婴幼儿衣物用洗涤剂溶液洗涤棉织物，以第二次漂洗水作为洗涤剂残留载体，以其中的阴离子表面活性剂作为代表性残留物；采用酸性混合指示剂中阳离子染料与阴离子表面活性剂生成溶解于三氯甲烷盐类，该体系呈现由浅至深的粉红色，与标准物体系进行比较，由此确定代表性残留物的范围值。

A 2  试剂及材料

a  月桂基硫酸钠标准溶液（c=2mg/L）：称取月桂基硫酸钠（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），用水溶解并定容至100mL，用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水溶解，混匀备用。

b  脂肪酸钠皂标准溶液（c=2mg/L）：称取脂肪酸钠皂（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），加入适量水加热溶解并定容至100mL，用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水溶解，混匀备用。

c  酸性混合指示剂: 按GB/T 5173-1995中4.8规定进行配制。

d  氢氧化钠溶液: 2.0％

e  250mg/kg标准硬水: 按GB/T 13174中硬水配制的方法进行制备。

f  三氯甲烷

g  JB-00试片：按GB/T 13174-2008中附录A的规定制备，并裁成6cm×6cm备用。

A 3  仪器

a  具塞玻璃量筒  100mL

b  移液管  2mL、10mL、50mL

c  容量瓶  1000mL

A 4  残留量的测定

A 4.1 漂洗水的制备

各类型婴幼儿衣物用洗涤剂样品均以标准硬水配制成浓度为0.2％的洗涤试验用溶液（浓缩型产品配制浓度为0.1％）；准备JB-00试片（6cm*6cm）24片；按GB/T 13174中测定去污力的方法进行洗涤。同机设置平行试验。

将洗涤试验后的平行样试片分别倒入漂洗器的内桶中，转动内桶5s，弃去甩出的水分，接着倒入（600±10）mL自来水进行漂洗（旋转内桶30s，旋转方式以正转一圈、反转一圈为一次，大约15±2次），按此方式漂洗两次。分别收集平行试样的第二次漂洗水，备用。

A 4.2 产品的测定

移取浓度为2.0mg/L的月桂基硫酸钠标准溶液20mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第二次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

洗衣皂粉类产品的测定：

移取浓度为2.0mg/L的脂肪酸钠皂标准溶液20.0mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，加2.0％的氢氧化钠溶液5.0 mL，调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第二次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，加2.0％的氢氧化钠溶液5.0 mL，调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

A 4.3 判定

对静止分层后的平行试样溶液的氯仿层与标准溶液的氯仿层进行目视比色。根据两者颜色的深、浅或相当，判定漂洗水中阴离子表面活性剂的残留量大于、小于或等于2mg/L。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

婴幼儿衣物用洗涤剂

Babies and infants clothing with detergents

（送审讨论稿）

QB/T××××

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

分类号：Y 43

备案号：