山东省粮食生产功能区和重要农产品生产

保护区划定成果验收办法（暂行）

按照《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）和《山东省关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的实施意见》（鲁政办发〔2017〕83号）的要求，为做好我省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定（以下简称“两区”划定）成果验收工作，规范验收工作程序、方法、结果评定等内容，制定《山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果验收办法（暂行）》（以下简称《验收办法》）。

# 1.适用范围

本《验收办法》适用于山东省县级、市级、省级“两区”划定验收工作。

2.主要依据

2.1指导性文件

（1）《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24 号）

（2）《农业部 国土资源部 国家发展改革委关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99 号）

（3）《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅 自然资源部办公厅关于加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的通知》（农办计〔2018〕17 号）

（4）《山东省人民政府办公厅关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的实施意见》（鲁政办发〔2017〕83号）

## 2.2技术性文件

（1）《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260-2007）

（2）《县级以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）

（3）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2016）

（4）《地理信息元数据》（GB/T 19710-2005）

（5）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）

（6）《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130-2016）

（7）《基本农田划定技术规程》（TD/T 1032-2011）

（8）《基本农田数据库标准》（TD/T 1019-2009）

（9）《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T1014-2007）

（10）《土地利用数据库标准》（TD/T 1016-2007）

（11）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）

（11）《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）

（12）《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）

（13）《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)

（14）《测绘技术总结编写规定》(CH/T 1001-2005)

（15）《农村土地承包经营权要素编码规则》（NY/T2538-2014）

（16）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》

（NY/T2539-2016）

（17）《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术规程（试行）》

（18）《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定数据库规范（试行）》

（19）《山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术细则(试行)》（鲁农发规字〔2018〕9号）

3.验收方式和内容

## 3.1验收程序

我省“两区”划定成果验收工作，采取县级初验、市级检查验收、省级抽查的方式开展。县级初检合格后，报请市级检查验收；市级检查验收合格后，报请省级抽查；省级抽查合格后，整体或分批将电子形式的“两区”划定成果报送农业农村部核查确认。

## 3.2验收方式

检查验收工作按照国家和省级制定的标准规范要求，采用软件检查、人工审查和外业实地核查等方式，重点检查“两区”划定成果完整性、规范性和一致性、真实性、准确性，对文字成果、数据库成果进行全数检查，对图件成果、表册成果进行抽样检查。

## 3.3验收内容

3.3.1软件检查：利用国家统一下发的“两区”划定数据库质量检查软件，检查“两区”划定数据库成果完整性、规范性、逻辑一致性等。

3.3.2人工审查：主要通过人工手段，检查“两区”划定成果资料完整性、规范性，检查各地划定的“两区”面积是否不小于上级下达的“两区”划定任务指标。

3.3.3外业实地核查：采用实地踏勘、互联网+核查举证、卫星导航定位等方式，通过随机抽样方式，抽取一定比例的“两区”地块、标志牌、行政村等，实地核查图、数、实地一致性、准确性，公告公示的真实性等。

4.验收组织实施

4.1县级初验

县级初验应由县级农业农村部门牵头会同自然资源、发展改革等有关部门开展，对“两区”划定成果进行全面检查。初验必须在作业单位对“两区”划定成果自查合格的基础上进行，主要开展内业审查、外业实地核查，对“两区”划定成果使用全国统一下发的“两区”划定数据库质量检查软件检查。

县级初检应对发现的问题、错误等内容进行全程、如实、规范记录，并进行及时全面整改，直至重新检查合格。

县级初验合格后，县级农业农村部门负责向市级农业农村部门提出检查验收书面申请，并同时提交数据库质量检查报告、自检报告、相关记录以及数据库等县级“两区”划定成果。

## 4.2市级检查验收

市级检查验收由市级农业农村部门牵头会同自然资源、发展改革等有关部门开展，对县级“两区”划定成果进行检查和汇总。市级检查验收在县级初验合格的基础上进行，对县级初验情况和成果资料完整性进行审查，组织开展内业审查、外业实地核查。重点检查划定的规范性、一致性、合理性，实地抽查区域界线及“两区”地块边界、利用现状、属性标注信息等与实地是否一致，检查市、县、乡、村区域界线不重不漏等空间关系。

市级检查验收应对发现的问题、错误等内容进行全程、如实、规范记录，并及时反馈县级进行修改完善。县级整改完善后，重新提交市级检查验收。

市级检查验收合格后，市级农业农村部门负责向省级农业农村部门提出抽查验收书面申请，并同时提交数据库质量检查报告、初检报告及记录等“两区”划定成果。市级检查验收完成后，将各县级“两区”划定数据库成果可分批次或整体汇交省级。

## 4.3省级抽查验收

省级农业农村部门牵头会同自然资源、发展改革等部门，组织对“两区”划定成果进行抽查验收。省级抽查验收在市级检查验收合格的基础上进行，对市级检查验收情况和成果资料完整性进行审查，组织开展内业审查、外业实地核查。重点检查划定完整性、规范性、一致性、准确性、真实性、以及市级区域边界接合情况。

省级抽查验收不合格的，将核查中发现的错误信息及划定成果一并退回，由市级农业农村部门组织县级进行整改完善，重新提请核查，并记录备案。

省级农业农村部门负责将省级核验报告等文字材料以正式文件报农业农村部，整体或分批次将省级抽验合格的县级划定成果以电子形式报送农业农村部。

# 5.检查验收步骤

“两区”划定成果的检查验收按照工作准备、召开预备会、内外业检查、形成检查验收报告、交换检查验收意见等步骤开展。

## 5.1工作准备

5.1.1准备资料。按照国家和省级要求，准备“两区”划定图件成果、数据成果、表册成果、文字报告等成果资料及其他材料（详见附件1）。

5.1.2确定检查验收组织。“两区”验收工作应成立专家验收组（内业小组和外业小组），专家验收组应由熟悉“两区”划定工作的农业农村、自然资源、发展改革等部门工作人员及技术专家（农业资源区划与调查、耕地质量、测绘地理信息、空间数据库、档案管理等领域）组成，成员不少于5人。可委托信誉优良、技术实力强、经验丰富的第三方技术机构配合参与验收工作。

5.1.3研究确定外业实地核查的区域、线路、具体方法和时间安排，并通知被检查验收单位准备外业实地核查所需的仪器设备、图件资料。

5.1.4研究确定内业审查的重点、具体方法和时间安排。

5.1.5明确检查验收时间，及时告知被检查验收单位需要配合的事项。

5.1.6召开检查验收工作布置会。

不受理检查验收申请的，应及时告知不受理的原因及相关事项。

## 5.2召开座谈会

验收组召开座谈会，听取接受验收的地方农业农村部门工作汇报和作业单位技术汇报，明确分工及验收方法，抽选受检样本。

## 5.3内外业检查

内业小组按照验收规定，利用数据库成果质量检查软件和人工检查两种方式，检查“两区”划定图件、表册、文字、数据库等成果资料，并做好验收记录。

外业组按照检查验收规定，携带叠加高分辨率数字正射影像等遥感图像的电子或纸质图件，赴实地进行检查，对照、审查成果资料，并做好检查记录；对设立的管护标志实地抽检。

验收组结合内外业检查情况提出质询，接受验收单位进行答复。

## 5.4形成验收报告

验收组召开内外业验收情况工作会议，形成验收报告。验收报告应由专家验收组签字确认并存档。

检查验收报告应包括检查验收工作概况（时间、地点、组织方式、软硬件设备等），对象概况（包括任务来源、地理位置、生产单位、单位资质等级、生产日期、生产方式、成果形式），检查验收的依据，抽样情况，检查验收内容与方法，主要问题及处理，成果评价、整改意见、检查验收结论等。

## 5.5交换验收意见

5.5.1验收组总结验收工作情况，并宣布验收结论；

5.5.2验收组向农业农村部门划定工作领导小组提交检查验收报告及相关验收资料；

5.5.3验收不合格的，限期整改。整改后重新申请检查验收。

## 5.6验收不合格

有下列情形之一的，验收不合格：

（1）未利用自然资源部门（国土资源部门）认可的永久基本农田数据等成果资料;

（2）“两区”划定面积未达到上级最终确认的划定任务指标要求；

（3）划定成果不是 2000 国家大地坐标系；

（4）经外业抽查，报检成果与实际抽查情况严重不符合的，报检成果“两区”地块与实际符合率未达到 95%（按抽查出错地块数量计）；

（5）管护责任一览表、责任书与实际不一致，管护责任书签订比例低于95%；

（6）“两区”划定数据库成果存在严重错误的；

（7）公告公示确认件没有签字盖章或应有公告公示确认件总数缺漏率超过 5%；

（8）数据造假、篡改等验收组认为应当不合格的其他情形。

# 6.验收结果评定

以定性和定量相结合、全面检查与抽样检查相结合的评价方法对成果进行评价，采用百分制，成果划分为优秀、良好、合格与不合格四个等级。检查及评分方法，采取单项检查分别对基础资料有效性及使用情况、成果完整性、数据精度情况、划定合理性、成果规范性、数据库成果规范性、标志牌设立等情况进行评分，汇总形成总分确定结果等级。

附件：1.山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划

定检查验收材料准备清单

2.山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划

定成果验收技术细则

3.山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划

定成果验收报告

# 附件1

# 山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定

# 检查验收材料准备清单

| 资料类型 | 内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基础收集资料检查 | 1 | 自然资源部门（国土资源部门）认可的永久基本农田数据等成果资料 | 资料的时效性、合法性；坐标系统的一致性 |  |
|  | 2 | 农村土地确权资料 |  |  |
|  | 3 | 利用的影像数据 |  |  |
|  | 4 | 土地利用现状数据 |  |  |
|  | 5 | 农业耕地质量等级 |  |  |
|  | 6 | 其他收集资料的检查（高标农田、规划、退耕还林、休耕等） |  |  |
| 2.文档资料 | 1 | 技术设计书（实施方案） | 纸质、电子 | 经过甲方审批 |
|  | 2 | 工作总结报告 | 纸质和电子 |  |
|  | 3 | 技术总结报告 | 纸质和电子 |  |
|  | 4 | 成果检查验收记录和报告 | 纸质和电子 |  |
|  | 5 | 管护责任书 | 纸质 | 一村一档 |
|  | 6 | 验收申请书 | 纸质 |  |
| 3.“两区”图件成果 | 1 | 工作底图1:5000或1:2000标准分幅图 | 电子、纸质 | 一村一档 |
|  | 2 | 外业核查草图(根据工作底图之上的调查形成的资料图) | 纸质 | 一村一档 |
|  | 3 | 公示图（乡镇、村为单位） | 纸质 | 一村一档 |
|  | 4 | 空间分布图（县、乡镇） | 电子、纸质 | 一村一档 |
| 4.数据库成果 | 1 | 矢量数据（包含元数据） | 国家统一质检软件核查通过 | 拓扑关系，接边、数据整合 |
|  | 2 | 管护数据 |  |  |
|  | 3 | 栅格数据 | 包含数字正射影像图 |  |
|  | 4 | 两区图件 |  |  |
|  | 5 | 文档资料 |  |  |
|  | 6 | 元数据 |  |  |
|  | 7 | 其他资料 |  |  |
| 5.“两区”数据库 | 1 | 县级“两区”数据建库 |  |  |
| 6.标志牌 | 1 | 标志牌数量、内容是否符合要求 |  | 一个乡镇一个标志牌 |
| 7.表格数据 | 1 | “两区”划定面积汇总表 | 电子、纸质 |  |
|  | 2 | “两区”片块管护责任一览表 | 电子、纸质 |  |
|  | 3 | “两区”面积按坡度统计汇总表 | 电子、纸质 |  |
|  | 4 | “两区”面积按是否基本农田统计汇总表 | 电子、纸质 |  |
|  | 5 | “两区”面积按是否承包地统计汇总表 | 电子、纸质 |  |

附件2

# 山东省粮食生产功能区和重要农产品生产

# 保护区划定成果验收技术细则

# 1.验收内容

“两区”划定的验收工作重点检查成果的完整性、合理性、规范性和一致性。验收的主要内容包括：成果完整性、基础资料有效性及使用情况、数据精度情况、划定合理性、成果规范性及一致性、数据库规范性、“两区”管护标志牌设立和管护责任落实情况等。

# 2.验收方式及抽验比例

2.1验收方式：内业审核、内业检测和实地抽查相结合。

内业：主要检查文字成果、图件成果、数据库成果等。检查文字资料、图件成果齐全性；对内业各种数据进行套合检查；地块划分合理性、正确性、编码一致性检查。

外业：现场对“两区”片块、地块、标志牌、行政村等，实地核查图、数、实地一致性、准确性，公告公示的真实性。

2.2抽验比例及样本量

根据“两区”类型（小麦、玉米、水稻、小麦玉米复种区、棉花）、地形地貌类别及承担“两区”划定任务的县、乡镇、行政村清单和作业标段等，采用分层按比例随机抽样的方式抽取外业核查的乡镇、行政村及“两区”地块等样本。

县级初验：内业覆盖100%乡（镇）级行政区，每个乡镇按照划入“两区”农田总面积100%的比例进行；外业每个乡镇抽查不少于5个村，每个村不少于15个地块（抽查村地块不足15块的，应抽查全部地块）。

市级检查验收：内业覆盖100％县级行政区和乡镇，每个县(市、区)按照不低于划入“两区”农田总面积50%的比例进行；外业按照每个县抽查不少于3个乡镇，每个乡镇抽查不少于4个村，每个村不少于10个地块（抽查村地块不足10块的，应抽查全部地块）。

省级抽查核实：内业覆盖100%市级行政区，每个市按照不低于划入“两区”农田总面积5%的比例进行。外业抽查每个市不少于3个县级行政区（市级行政区下辖县级行政区少于3个的，覆盖全部县级行政区），每个县抽查不少于2个乡镇，每个乡镇抽查不少于3个村，每个村不少于5个地块（抽查村地块不足5块的，应抽查全部地块）。

表1.各级检查验收抽样样本量和比例

| 基本单位 | 县级初验 | 市级检查验收 | 省级抽查验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级行政区 | — | — | 内业覆盖100％市级行政区，按照每个市不低于划入“两区”农田总面积5%的比例进行。 |
| 县级行政区 | — | 内业覆盖100％县级行政区，按照每个县不低于划入“两区”农田总面积50%的比例进行。 | 内外、外业抽查不少于3个县级行政区/市级行政区（市级行政区下辖县级行政区少于3个的，宜覆盖全部县级行政区）。 |
| 乡镇行政区 | 内业覆盖100%乡（镇）级行政区。按照每个乡镇划入“两区”农田总面积100%比例进行。 | 内业审核宜覆盖100%乡镇行政区。 外业实地抽查宜不少于3个乡镇/县级行政区。 | 外业抽查宜不少于2个乡镇/县级行政区。 |
| 行政村 | 内业覆盖100%行政村。 外业抽查覆盖不少于5个行政村/乡镇，抽查地块不少于15个“两区”地块/村（抽查村地块不足15块的，应抽查全部地块），覆盖平原、丘陵、山地等主要地貌类型；覆盖“两区”类型和各作业标段。 | 内业审核宜覆盖不少于50%行政村/乡镇。 外业抽查宜不少于4个行政村/乡镇，抽查不少于10个“两区”地块/行政村（抽查村地块不足10块的，应抽查全部地块）；覆盖平原、丘陵、山地等主要地貌类型；覆盖“两区”类型和各作业标段。 | 外业抽查不少于3个行政村/乡镇，外业抽查不少于5个“两区”地块/行政村（抽查村地块不足5块的，应抽查全部地块），覆盖平原、丘陵、山地等主要地貌类型，覆盖“两区”类型和各作业标段。 |

# 3.验收方法及要求

3.1“两区”划定成果完整性检查

主要检查“两区”划定工作领导机构、宣传培训、工作经费、技术单位等条件保障措施是否到位，查看图件、数据库、表册、文字等成果资料内容是否齐全、完整、符合规范要求。根据检查情况填写“两区”划定成果完整性检查表。

3.2“两区”划定成果规范性检查

通过内业审核、内业检测等方法，对“两区”划定基础资料、图件测制、公告公示、数据建库、质量控制等关键环节、重点内容进行检查，内容主要包括：基础资料的来源是否真实、有效；栅格和矢量数据的数学基础是否正确，数据精度是否符合要求，实地勘查是否到位；公告公示是否规范、到位，公告公示成果是否签章确认；数据库是否符合“两区”划定数据库规范，各类要素齐全，属性结构正确，矢量数据拓扑关系正确；验收等质量控制制度是否执行，成果资料是否整理、归档，管护责任是否落实到位，图件成果图内外要素齐全、清晰可读，图外整饰完整、规范。

3.3“两区”划定成果合理性检查

通过内业审核、外业实地抽查等方式，查看“两区”划定方案是否科学合理，流程是否合理合规，成果是否符合划定要求。

1.划定的“两区”地块是否在永久基本农田范围内，现状类型是否为耕地。

2.划定的“两区”地块划分标准是否符合要求，即以永久基本农田划定成果中的地块划分，是否为1米以上的线状地物以及行政界线分割、耕地坡度级是否小于15°等。

3.划定的“两区”地块是否为具有粮棉种植传统、近 3 年内播种面积基本稳定、农业基础设施比较完善、农业机械化水平较高、生态环境良好的高等级地块。

4.检查“两区”划定是否为高等级耕地，集中连片耕地程度是否符合相关技术要求。（平原区宜不低于 500 亩，丘陵宜不低于 50 亩，山地宜不低于10亩）

5.检查“两区”信息是否齐全，农业基础设施、高标农田建设、现状种植作物、土地流转信息及管护主体的调查情况。

6.检查是否存在“两区”地块划定不合理的情况。

7.实地核实“两区”地块的土地利用现状、管护主体、种植情况与数据库是否一致。

3.4“两区”划定成果一致性检查

通过内业审核、内业检测、外业实地抽查等方式，检查“两区”划定成果是否规范和一致性。

1.划定的“两区”耕地面积、分品种作物面积与下达的任务指标、进度上报系统填报数据是否一致；

2.外业工作底图，调查信息是否与现状一致，调查的要素是否准确、全面；

3．“两区”划定公示图、公示程序是否符合要求，材料是否齐全；

4.“两区”图件的编制是否符合规范要求，图廓内外要素是否齐全，图面是否清晰可读；图件整饰是否完整、规范；

5.管护责任书编制是否符合规范，管护责任是否落实到位。

6.数据图形和属性表达是否一致，图、表、册与实地情况是否一致，管护责任一览表、标志牌与实际情况是否一致等。

3.5“两区”划定数据库成果检查

采用农业农村部最新版本粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果质量检查软件，检查“两区”划定数据库成果。检查项包括数据完整性检查、矢量数据检查、管护数据检查、栅格数据检查、元数据检查、数据一致性检查。

3.6“两区”标志牌情况检查

根据《山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术细则(试行)》文件规定要求检查“两区”标志牌制作及设立规范性。具体检查内容如下：“两区”标志牌的内容、有效尺寸、制作材质等，是否按照文件要求进行统一制作和设立。已设立的标志牌设置是否合理，并进行实地检查。

成果验收要求如下：

1．“两区”划定过程合理合规，相关文件齐全；

2.采用的资料真实、合法、实时；

3.县级“两区”数据库、图、表、册等数据成果齐全，并与实地一致；

4.县级“两区”数据库内容完整，各类要素齐全，属性结构正确，拓扑关系正确；

5.县级农业农村主管部门按照省里下发的 “两区”划定建库管理软件完成“两区”数据库建设，通过软件展示划定成果。

6．“两区”图件的比例尺选取符合要求；图内外要素齐全，图面清晰可读；图外整饰完整、规范；

7.各类表格齐全，编制符合规范；

8．“两区”管护责任书及时签订或更新，责任内容完整明确，责任一览表齐全；

9．“两区”标志牌设立规范；

10.划定的“两区”农田的数量、质量、作物类型等符合规程要求；

11.其它验收部门认为需要增的内容。

# 4.质量评价标准

根据以上资料的检查情况，填写“两区”划定成果验收质量评分标准一栏表，汇总分数进行成果综合评价，成果划分为优秀、良好、合格与不合格四个等级。

表2.验收结果评定

| 验收得分 | 验收结果评定 |
| --- | --- |
| 90≤S≤100 | 优秀 |
| 80≤S＜90 | 良好 |
| 70≤S＜80 | 合格 |
| 60≤S＜70 | 不合格 |
| S＜60 |  |

# 附表1

# “两区”划定地块外业抽查记录表

市      县（市、区）“两区”划定地块外业抽查记录表

| 序号 | 两区地块代码 | 划定成果（数据库属性） | 检查情况 | 图数地是否一致 | 是否满足划入条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 两区类型 | 面积 | 利用 现状 | 两区地块边界偏移是否超限 | 两区地块内是否存在明显超标线状地物未扣除 | 坡度等级 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分情况 |  |  |
|  | 说明：1、实地抽查过程中，以下存在一项不合格，判断为该“两区”地块不合格：一是“两区”地块利用现状无法即可恢复的非耕地（天然橡胶除外）；二是“两区”地块边界偏移超出图上0.3mm，即1:2000、1:5000比例尺分别不超0.6米、1.5米；三是“两区”地块内存在明显超标、且长期使用的线状地物或超标的硬化线状地物；四是坡度等级超过15度（天然橡胶除外）。 |
|  | 2.每个地块中图、数、地不一致或不满足划入条件的，判断为不符合。 |

检查员：	检查日期：  年    月    日

# 附表2

# “两区”矢量数据套合DOM精度检验表

市      县（市、区）“两区”矢量数据套合DOM精度检验表

基础数据类型：                                                     比例尺：

| 序号 | 基础数据点 标识码 | 基础数据明显地物点坐标 | DOM同名点坐标 | 坐标差值 | 较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x值 | y值 | x′值 | y′值 | ∆x | ∆y | ∆d | ∆d2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位中误差（m） |  |
| 备注 |  |
| 注1： 基础数据类型，根据检验样本情况选填：基本农田、土地利用现状、高标准农田等。 注2：应确保n>30。 计算公式及说明：∆x＝x－x′，∆y＝y－y′，∆d＝sqrt(∆x2＋∆y2)；界址点中误差（m）= sqrt(∑[∆d2]/2n) 注3： sqrt()为开平方函数，对括号内的值进行开平方运算。 注4： ∑[ ]为求和函数，对方括号内的系列值（从1到n）进行求和运算。 精度要求：在平原和丘陵区域，比例尺为 1： 2000 的点位中误差不应大于图上 0.6mm，比例尺为 1： 5000、 1： 10000 的点位中误差不应大于图上 0.5mm。在山地区域，比例尺为 1： 2000 的点位中误差不应大于图上 0.8mm，比例尺为 1： 5000、 1： 10000 的点位中误差不应大于图上 0.75mm。 |

检查员：	检查日期：     年     月    日

# 附表3

# “两区”划定管护标志牌检查记录表

市      县（市、区）“两区”划定管护标志牌检查记录表

| 序号 | 标志牌编号 | 行政区名称 | 检查记录（设置是否规范等情况说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

检查员：	检查日期：     年     月    日

# 附表4

# “两区”划定成果数据库检查记录表

市      县（市、区）“两区”划定成果数据库检查记录表

| 检查类别 | 检查内容 | 是否符合 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 数据完整性检查 | 目录及文件规范性 |  |  |
|  |  | 数据有效性 |  |  |
|  |  | 矢量数据完整性 |  |  |
|  |  | 管护数据完整性 |  |  |
|  | 矢量数据检查 | 数学基础 |  |  |
|  |  | 属性 |  |  |
|  |  | 图形检查 |  |  |
|  | 管护数据 | 字段结构符合性 |  |  |
|  |  | 字段值符合性 |  |  |
|  | 栅格数据 | 数学基础 |  |  |
|  | 元数据检查 | 结构正确性 |  |  |
|  |  | 行政区代码 |  |  |
|  |  | 空间参考符合性 |  |  |
|  |  | 内容正确性 |  |  |
|  | 数据一致性 | 图形数据一致性 |  |  |
|  |  | 图属一致性 |  |  |
|  |  | 数据属性一致性 |  |  |
|  | 汇交材料一致 | 汇总表格一致 |  |  |
| Ⅱ类 | 数据完整性检查 | 目录及文件规范性 |  |  |
|  | 矢量数据检查 | 图形检查 |  |  |
|  | 管护数据 | 字段结构符合性 |  |  |
|  | 数据一致性 | 图形数据一致性 |  |  |
|  | 数据属性一致性 | 两区面积不超过基本农田面积 |  |  |
| 说明：计算机自动检查发现Ⅰ类错漏的或重要成果有缺项的，直接判定为成果不合格。 |

检查员：                                                                        	        检查日期：     年     月    日

# 附表5

# “两区”管护责任书检查记录表

市 县（市、区）“两区”管护责任书检查记录表 序号 级别 应签订管护责任书份数 实签订管护责任书份数 签订比例 1 县-乡 2 乡村

注：签订比例=实签订管护责任书份数/实签订管护责任书份数*100，当签订比例≤小于等于95%时，判断不合格。

检查员：                                                                        	   检查日期：     年     月    日

# 附表6

# “两区”划定成果质量评分标准一览表

“两区”划定成果检查验收项目质量评分标准一览表

县级行政区：                                                检查日期：      年     月    日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及评分标准 | 得分 | 检查员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “两区”划定成果完整性检查（25 分） | 项目管理类文件（5 分） | 立项批复文件 |  |  |  |
|  |  |  | 工作组织及有关决议类文件 |  |  |  |
|  |  |  | 机构设置方面的文件 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标文件及签订合同书 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传培训资料 |  |  |  |
|  |  |  | 保密责任书或协议 |  |  |  |
|  |  |  | 验收申请及批复 |  |  |  |
|  |  | 文档资料（5 分） | 技术设计书（实施方案） |  |  |  |
|  |  |  | 工作总结 |  |  |  |
|  |  |  | 技术总结 |  |  |  |
|  |  |  | 成果自检报告、过程检查记录 |  |  |  |
|  |  | “两区”图件成果（5分） | “两区”划定工作底图 |  |  |  |
|  |  |  | “两区”划定公示图 |  |  |  |
|  |  |  | 乡级“两区”空间分布图 |  |  |  |
|  |  |  | 县级“两区”空间分布图 |  |  |  |
|  |  | 数据成果（5 分） | “两区”外业调查表 |  |  |  |
|  |  |  | “两区”管护责任书 |  |  |  |
|  |  |  | “两区”划定汇总表 |  |  |  |
|  |  |  | “两区”面积按坡度统计汇总表（附表7-1） |  |  |  |
|  |  |  | “两区”面积按是否基本农田统计汇总表（附表7-2） |  |  |  |
|  |  |  | “两区”面积按是否承包地统计汇总表（附表7-3） |  |  |  |
|  |  |  | “两区”片块管护责任一览表 |  |  |  |
|  |  | 档案整理（5分） | 按照档案管理规定整理归档，建议一村一档，一乡（镇）一册方式。 |  |  |  |
| 2 | 基础资料有效性及使用情况（5 分） | 国土部门认定的最新土地利用现状调查或变更成果 |  |  |  |
|  |  | 2017年~今国土资源部备案的永久基本农田数据库 |  |  |  |
|  |  | 农村土地承包经营权调查所用数字正射影像图或精度更高、时相更新的数字正射影像图 |  |  |  |
|  |  | 农业部门认定的最耕地质量等级成果 |  |  |  |
|  |  | 国土或农业及相关部门认定高标准农田数据 |  |  |  |
|  |  | 农村土地承包承包经营权调查数据 |  |  |  |
| 3 | 数据精度（5 分） | 矢量数据套合 DOM 精度（附表2） |  |  |  |
|  |  | “两区”地块边界套合精度 |  |  |  |
|  |  | 坐标转换精度检查（基础数据与已有数据检查） |  |  |  |
| 4 | “两区”划定成果合理性（15） | “两区”地块是否在永久基本农田范围内 |  |  |  |
|  |  | “两区”地块坡度小于 15（° 以永久基本农田划定成果中坡度级为准） |  |  |  |
|  |  | 具有粮油种植传统、近 3 年内播种面积基本稳定、农业基础设施比较完善、农业机械化水平较高、生态环境良好的高等级地块 |  |  |  |
|  |  | “两区”划定片块集中程度符合相关规定 |  |  |  |
|  |  | 是否有中明确规定的“不得划入”的耕地图斑错划入了“两区” 范围 |  |  |  |
|  |  | “两区”片块是否跨乡镇界线 |  |  |  |
|  |  | 管护主体是否明确 |  |  |  |
|  |  | 高标准农田建设调查情况 |  |  |  |
|  |  | 外业检查结果是否符合规程要求(附表1) |  |  |  |
| 5 | “两区”划定成果规范行一致性检查（20分） | “两区”划定方法、划定程序、质量控制是否与划定方案具有一致性 |  |  |  |
|  |  | 外业工作底图，调查信息是否符合现状，调查的要素是否准确、全面 |  |  |  |
|  |  | 检查“两区”划定公示图、公示程序是否符合要求，材料是否齐全 |  |  |  |
|  |  | “两区”图件的编制是否符合规范要求，图廓内外要素是否齐全，图面是否清晰可读；图件整饰是否完整、规范 |  |  |  |
|  |  | 管护责任书编制是否符合规范，管护责任是否落实到位 |  |  |  |
|  |  | 图、表、册等数据成果是否对应一致 |  |  |  |
|  |  | 编写的“两区”划定技术、工作总结是否与实施方案、划定结果数据一致 |  |  |  |
| 6 | “两区”划定数据库成果检查（25分） | 数据库成果检查（附表4） |  |  |  |
|  |  | 利用省级下发软件建立县级“两区”划定成果数据库 |  |  |  |
| 7 | “两区”划定管护责任落实情况（5分） | 是否按照规范要求布设“两区”管护标志牌 |  |  |  |
|  |  | 标志牌信息是否完整（包括：“两区”所在位置、标志牌编号、设立日期、标志牌类型、“两区”面积、片块数量、地块数量、作物类型、责任单位、管护起始日期、空间位置示意图等。“两区”标识使用及标志牌的设立符合规范。）（附表3） |  |  |  |
|  |  | 管护责任书签订情况（大于95%）（附表5） |  |  |  |
| 总计100分 |  |  |  |  |

# 附表7-1

# “两区”面积按坡度统计汇总表

市      县（市、区）“两区”面积按坡度统计汇总表

单位：公顷（0.0000）、亩（0.00）    第   页共    页

| 行政区域 | 功能区 | 保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 功能区耕地面积 | ≤2° | （2°～6°] | （6°～15°] | 保护区耕地面积 | ≤2° | （2°～ 6°] | （6°～ 15°] |
|  |  |  |  | 梯田 | 坡地 | 梯田 | 坡地 |  |  | 梯田 | 坡地 | 梯田 | 坡地 |

填表人： 	                    填表日期：                                检查人：                   检查日期：

填表要求：

- 名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

- 代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区划代码编制规则》填写。

- 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

- 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

- 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省。各市（地）之间空一行，省合计在首行。

- 飞入地“两区”面积汇总表参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“两区”耕地总面积改为飞入地划定“两区”总面积。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的“两区”范围。

# 附表7-2

# “两区”面积按是否基本农田统计汇总表

市      县（市、区）“两区”面积按是否基本农田统计汇总表

单位：公顷（0.0000）、亩（0.00）    第   页共    页

| 行政区域 | 功能区耕地面积 | 其中 | 保护区耕地面积 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 |  | 基本农田面积 | 非基本农田面积 |  | 基本农田面积 | 非基本农田面积 |

填表人： 	                    填表日期：                                检查人：                   检查日期：

填表要求：

- 名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

- 代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区划代码编制规则》填写。

- 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

- 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

- 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省。各市（地）之间空一行，省合计在首行。

- 飞入地“两区”面积汇总表参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“两区”耕地总面积改为飞入地划定“两区”总面积。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的“两区”范围。

# 附表7-3

# “两区”面积按是否承包地统计汇总表

市      县（市、区）“两区”面积按是否承包地统计汇总表

单位：公顷（0.0000）、亩（0.00）    第   页共    页

| 行政区域 | 功能区耕地面积 | 其中 | 保护区耕地面积 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 |  | 承包地面积 | 非承包地面积 |  | 承包地面积 | 非承包地面积 |

填表人： 	                    填表日期：                                检查人：                   检查日期：

填表要求：

- 名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

- 代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区划代码编制规则》填写。

- 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

- 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

- 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省。各市（地）之间空一行，省合计在首行。

- 飞入地“两区”面积汇总表参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“两区”耕地总面积改为飞入地划定“两区”总面积。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的“两区”范围。

# 附件3

# 山东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区

# 划定成果验收报告

一、验收概括

检查验收的组织形式、时间、对象，验收专家组组成情况等内容。

二、验收的依据和方法

三、提交验收的成果资料

四、验收的数量和比例

五、总体评价

（一）工作评价：组织领导、经费落实、工作计划安排、制度建设以及“两区”划定工作领导小组在“两区”划定工作中的业务指导和质量监管等方面的情况。

（二）成果评价：根据检查验收情况，实事求是地对成果进行评价。主要有工作方法、调查程序、工作准备、文字报告、档案建设、调绘精度、数据库和管理系统等。

（三）整改意见：列出所发现的问题或缺陷，要求在规定的时间内进行整改。

（四）验收结论：出具验收结论或确定是否通过验收。